日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司汽车零配件生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

# 建设单位：日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司

# 编制单位：重庆力扬环保工程有限公司

# 二〇一九年八月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

建设单位：日照兴业汽车配件股份有     编制单位：重庆力扬环保

限公司重庆分公司（盖章）                工程有限公司（盖章）

电话:                           电话:

传真:                           传真:

邮编:                           邮编:

地址:                           地址:

表一

| 建设项目名称 | 汽车零配件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 重庆市北部新区翠桃路2号 |
| 主要产品名称 | 汽车纵梁 |
| 设计生产能力 | 年产汽车纵梁5万台 |
| 实际生产能力 | 年产汽车纵梁5万台 |
| 建设项目环评时间 | 2018.12 | 开工建设时间 | 2019.1 |
| 调试时间 | 2019.2 | 验收现场监测时间 | 噪声：2019年3月13日~14日 废水：2019年7月31日~8月1日 |
| 环评报告表 审批部门 | 重庆市两江新区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 重庆国咨环境影响评价有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 6% |
| 实际总概算 | 500万元 | 环保投资 | 25万元 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； （3）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订，自2016年9月1日起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，自2016年1月1日起施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年，自1997年3月1日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月修正）； （7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知（环办环评函〔2017〕1235号） （8）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017年11月22日施行； （9）《重庆市环境保护条例》（2017年3月29日修订） （10）《重庆市大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）； （11）《重庆市环境噪声污染防治办法》（渝府令〔2013〕270号） （12）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查重点的通知》（环办〔2015〕113号） （13）关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告； （14）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）。 1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 1.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 （1）《汽车零配件生产项目环境影响报告表》（重庆国咨环境影响评价有限公司，2018年12月）； （2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（重庆市两江新区环保局，渝（两江）环准【2018】265号）。 1.4 其他相关文件 （1）日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司提供的相关资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.5 排放标准 1.5.1 废气 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表1.5-1 饮食业单位的规模划分 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1,＜3 ≥3,＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67,＜5.00 ≥5.00,＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1,＜3.3 ≥3.3,＜6.6 ≥6.6 表1.5-2 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施的最低去除率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 1.5.2废水 项目污水经已建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接市政污水管网，送悦来污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入嘉陵江。 表1.5-3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 污染物 COD BOD5 SS 氨氮 石油类 动植物油 标准值（三级） 500 300 400 45* 20 100 备注：其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 1.5.3 噪声 项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 表1.5-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 表1.5-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3 65 55 1.5.4 固废 生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一处置。 一般工业固废执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单。 危险废物执行《危险废物名录（2016年版）》、《危险废物豁免管理清单》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单。 1.5.5验收范围 项目位于重庆市北部新区翠桃路2号，项目租赁现有厂房用于生产，只对厂房进行装修和生产设备的安装、调试，不新增建筑物。项目租赁厂房面积3673.8m2，办公楼720m2，建设汽车纵梁冷弯成型生产线1条.项目已建成，本次对整个项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程进行验收。 |

表二

工程建设内容： 2.1 地理位置及平面布置 项目位于已建厂区内。周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和文物保护单位等，未发现珍稀和保护性动植物等。项目厂房东侧为雷泰职工食堂，临在建立交桥，南侧紧邻翠桃路，隔路为普帝龙模块集成房重庆研发基地，西侧为雷泰办公楼，北侧紧邻恒识机械生产厂房。 地理位置详见图2.1。 图2.1 项目地理位置图 项目租赁厂房总体呈长方形，生产设备按生产工艺流线型布设，便于产品生产。原料区位于厂房内东侧，成品暂存区位于厂房内西侧，靠西侧内墙设置液压油、机油暂存间，靠厂房内南侧设置一般固体废物暂存间和危险废物暂存间。办公区位于厂房外西侧，职工食堂位于厂房外东侧。项目所依托的污水处理站位于厂房外东北侧。项目总平面布置详见图二。 2.2 建设内容 通过报告编制人员的现场踏勘，《汽车零配件生产项目环境影响报告表》、及其批复中的建设情况、污染治理设施和措施落实情况详见表2.2-1，项目实际设备见表2.2-2。

表2.2-1  项目环评设计与实际建成情况对比一览表

| 工程分类 | 项目名称 | 环评及批复要求的内容 | 实际建设情况 | 变更可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产线 | 租赁厂房南侧部分区域。建筑面积3673.8m2，位于厂区中部，钢混结构，1F，高度约10m； 建设汽车纵梁冷弯成型生产线1条，设置开卷机、锯床、滚压型材机、纵梁腹面机、激光切割机、冷弯成型机、数控大梁弯。主要工艺包括开卷、纵剪、滚压成型、冲孔、切割、折弯等，年产汽车纵梁5万台 | 与环评一致 | / |
| 行政、生活设施 | 办公楼 | 位于厂区西南侧；L型；南侧6F、北侧靠厂房为3F；钢混结构； 租赁2F部分区域用于管理人员的日常行政事务 | 与环评一致 |  |
|  | 食堂 | 位于厂区东南侧；2F；钢混结构；1F设置厨房；食堂油烟已建油烟净化器处理后通过烟道通至楼顶排放 | 与环评一致 |  |
| 辅助工程 | 配电房 | 建筑面积约10m2；砖混结构 | 与环评一致 | / |
| 储运 工程 | 原料储存区 | 位于厂房内东侧，面积约100m2；暂存钢卷板 | 与环评一致 |  |
|  | 成品储存区 | 位于厂房内西侧，面积约100m2；暂存成品纵梁 | 与环评一致 |  |
|  | 化学品储存区 | 位于厂房内西侧，面积约10m2，桶装暂存机油、液压油，桶下设防渗托盘，地面采取防渗措施 | 与环评一致 | / |
|  | 交通运输 | 采用公路运输，厂房四周为消防、货运、人流通道 | 与环评一致 | / |
| 公用工程 | 供水 | 依托已建供水系统，通过市政管网供水 | 与环评一致 | / |
|  | 排水 | 采用雨污分流制，雨水经厂区内雨水管网汇集排入市政雨水管网； 污水依托已建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经悦来污水处理厂进一步处理 | 与环评一致 | / |
|  | 供电 | 依托已建供电系统，通过市政电力管网供电；不设柴油发电机 | 与环评一致 | / |
| 环保工程 | 废水 | 隔油池 | 依托食堂西北侧洗手、拖把池设置的隔油器，洗手、地面清洁废水经隔油器处理后排入污水处理站 | 与环评一致 | / |
|  |  | 生化池 | 依托已建污水处理站处理，处理规模为20m3/d。食堂废水经油水分离器处理后，与其余污水经“格栅+隔油沉砂池+斜管沉淀池”处理后排放市政污水管网 | 与环评一致 | / |
|  | 废气 | 油烟废气 | 食堂油烟依托已建油烟净化器处理后通过烟道通至楼顶排放 | 与环评一致 | / |
|  | 噪声 | 厂房建筑隔声、设备基础减振 | 与环评一致 | / |
|  | 固废 | 一般工业固废暂存点 | 在厂房内南侧设置1座占地面积约20m2的一般工业固体废物暂存间。临时暂存一般工业固废 | 与环评一致 | / |
|  |  | 危险废物 | 在厂房内南侧设置1座面积约10m2危险废物暂存间，并采取“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）。用于临时储存危险废物 | 与环评一致 | / |
|  |  | 垃圾处置 | 依托厂区垃圾收集点，定期由环卫部门进行处理 | 与环评一致 | / |

表2.2-2 项目主要设备表 序号 名 称 技术规格 数量 备注 1 开卷机 / 1 与环评一致 2 卧式金属带锯床 GB4240 1 与环评一致 滚压型材线 / 1 与环评一致 3 主副梁一体滚压型材线 / 1 与环评一致 4 纵梁腹面生产线 SPU12-36-2L 2 与环评一致 5 机器人激光切割 J2XGR-20032G-10000 1 与环评一致 6 冷弯型钢成形机组 / 1 与环评一致 7 数控大梁弯 DLW360.11 1 与环评一致 8 行车 32.5t 1 与环评一致 9 行车 10t 2 与环评一致 原辅材料消耗及水平衡： 2.3 原辅料消耗情况 项目主要原辅料及能源消耗见表2.3-1。 表2.3-1 主要原辅材料及能源年消耗 序号 名称 年消耗量 来源 1 钢卷板 5000t/a 外购 2 机油 0.3t/a 外购 3 液压油 0.5t/a 取消 4 水 0.084m3/a 由市政政管网引入 5 电 3m3/a 由市政政电网引入 2.4 用水排水 项目生活用水量为3m3 /d，排放量按照 90%计算，废水排放量为2.7m3/d，则年排放量为 810 m3/a。其污染物主要为 SS、COD、NH3-N 和动植物油。项目生活污水经生化池处理后由市政污水管网进入悦来污水处理厂处理

2.5.工艺流程及产污节点 项目进行汽车纵梁加工生产，主要工艺包括开卷、纵剪、滚压成型、冲孔、激光切割、折弯等，厂区内不进行焊接、电镀、喷涂等其他加工处理。 项目生产工艺流程见下图： 图2.5-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 钢卷板：项目使用钢卷板生产汽车纵梁，其规格为12mm*1.5m（厚度*宽度），可根据纵梁所需宽度进行纵剪加工。 开卷：由于钢卷板呈卷，需要使用开卷机将卷状钢板材平铺。开卷过程主要产生噪声N。 纵剪：根据纵梁所需宽度进行纵剪加工。纵剪过程主要产生噪声N。 滚压成型：将纵剪后的钢板材两长边进行滚压，形成U形钢材。滚压成型过程主要产生噪声N。 冲孔：使用腹面生产线对U形钢材三面进行冲孔加工，满足后期车辆生产定位孔等要求。冲孔过程主要产生噪声N，废金属边角料S1，按需要更换产生危险废物废液压油S2。 激光切割：将冲孔后的钢板材按所需长度使用激光切割成段。 折弯：将分段后的钢板材进行冷折弯，该工艺不涉及热处理加工。折弯过程主要产生噪声N。 打包成品：将成品汽车纵梁用打包带打包堆放。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1主要污染源 项目运行期产生的污废水主要为生活污水、食堂废水、车间清洁废水等。 废气主要来食堂油烟废气。 噪声来自设备运行噪声。 固废主要来生活垃圾、有危险废物、一般工业固废。 3.2 污染物处理及排放 3.2.1废水： 项目洗手废水、地面清洁废水经隔油器预处理，与生活污水均进入雷泰污水处理站处理。项目废水依托厂区雷泰已建污水处理站（处理能力为20m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网进悦来污水处理厂深度处理排入嘉陵江。 3.2.2废气： 项目运营期生产工艺不产生废气、粉尘。 3.2.3噪声： 采用低噪声设备，隔声、减震、绿化、建筑隔声，通过距离衰减可达标排放，对外环境影响小。 3.2.4固废： 生活垃圾采用袋装收集并集中堆放，及时交环卫人员处理。 一般工业固废为冲孔产生的废金属边角料，集中收集交由物资公司回收处理；原环评阶段危险废物主要为废液压油、废机油,现工序中不使用废液压油及废机油。 危废间 一般固废堆放点 3.3监测点位 监测布点图见图3.3 图例：★——废水监测点，，▲——厂界噪声监测点， 图3.3 监测布点图 3.4环保机构设置及环保规章制度落实情况 日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司设置环保领导小组，日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司厂长任组长，并设专职环保负责人1名。 3.5环保设施投资及“三同时”落实情况 项目总投资500万元，环保投资25万元，占总投资的5%。环保投资明细见表3.5-1，环保设施环评与实际建设情况对照见表3.5-2。 表3.5-1 项目环保投资明细表 项目 备注 金额（万元） 生化处理池 处理生活废水 1 隔油池 处理食堂废水 1 一般固废间 临时堆放废边角料 2 危废堆存间 临时堆放含油废渣，并做防渗、防漏处理 5 生活垃圾 垃圾桶及垃圾堆放点 2 餐厨垃圾 由有资质单位回收处理 4 噪声 密闭设置、基础减振、隔声降噪等措施 10 合计 25 表3.6-2环评及批复中环保措施与实际建设的落实情况一览表 类别 环评审批及环评主要要求 污染防治设施设计落实或变化情况 调整变化的原因 落实情况 废水 厂区已建1座污水处理站，设计处理规模20m3/d，实际处理能力约8m3/d，目前处理工艺为“格栅+隔油沉砂池+斜管沉淀池” 无 无 落实 废气 食堂厨房已设置集气罩，餐饮油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放 无 无 无食堂 噪声 合理布局、设置减振降噪、建筑隔声 无 无 落实 固废 生活垃圾 袋装化集中收集，委托当地环卫部门处置 无 无 落实 一般工业固废 定期外卖给物资回收公司 无 无 落实 危险废物 定期交由有资质的单位回收处理 无 依托雷泰公司分类暂存 落实

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1、建设项目环评报告表的主要结论与建议（摘要） 4.1.1 项目概况 项目租赁厂房位于重庆市北部新区翠桃路2号。租赁厂房面积3673.8m2，办公楼720m2，建设汽车纵梁冷弯成型生产线1条，主要工艺包括开卷、纵剪、滚压成型、冲孔、激光切割、折弯等，厂区内不进行焊接、电镀、喷涂等其他加工处理。主要生产设备为：开卷机1台、锯床1台、滚压型材机2台、纵梁腹面机2台、激光切割机1台、冷弯成型机1台、数控大梁弯1台。年产汽车纵梁5万台。项目总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的6%。厂区不设职工宿舍，依托雷泰食堂就餐。 4.1.2 项目产业政策和规划符合性 4.1.2.1产业政策符合性 项目属于“C3670汽车零部件制造”，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类。 项目不属于《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）中的不予准入、限制准入之列。不属于《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）中的严格控制和严格限制类项目，项目位于工业园区内，符合准入要求。 项目于2018年8月13日取得重庆两江新区经济运行局核发《重庆市企业投资项目备案证》（备案编码2018-500112-36-03-040276号）。 综合来看，项目符合国家及重庆市现行产业政策要求。 4.1.2.2 选址及建设可行性 项目选址于北部新区翠云组团工业园区，不在重庆市生态保护红线区域内，所在区域环境质量现状尚可，外环境对项目建设无制约。项目运营期采取相应有效的污染防治措施后，对周边环境影响较小。从环保角度评价，项目选址建设合理可行。 4.1.3总平面布置合理性 项目租赁厂房总体呈长方形，生产设备按生产工艺流线型布设，便于产品生产。原料区位于厂房内东侧，成品暂存区位于厂房内西侧，靠西侧内墙设置液压油、机油暂存间，靠厂房内南侧设置一般固体废物暂存间和危险废物暂存间。办公区位于厂房外西侧，职工食堂位于厂房外东侧。项目所依托的污水处理站位于厂房外东北侧。 总体来看，项目人流、物流组织流线清晰，互不干扰，总平面布置合理可行。 4.1.4项目所处环境功能区、环境质量现状及存在的主要环境问题 环境空气：项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 地表水：嘉陵江监测断面各项监测因子的Sij值均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准要求。 声环境：区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 4.1.5 环境影响分析及污染防治措施 （1）施工期污染防治措施 ①废水：施工人员的生活污水现有市政设施处理后进入市政污水管网。 ②废气：项目室内装修和设备安装调试工作量小，施工强度小，施工周期短，通过室内外空气流通稀释后，废气浓度低，对周围大气环境影响很小。 ③噪声：项目在现有厂房内建设，施工强度小，施工时间短，周边200m范围内无声环境敏感点，综合来看对周边声环境影响较小。 ④固体废物：项目用房为现有厂房，不再新建主体建筑，施工期固体废物主要是少量装修垃圾和生活垃圾。装修垃圾分类收集，指定堆放，由施工方负责清运至市政弃渣场处置。生活垃圾集中收集后交当地环卫部门统一处理。采取防治措施后，固体废物对环境影响较小。。 （2）营运期污染防治措施 ①废水 影响分析：冲洗废水和初期雨水经隔油池处理后进入北侧已建成市政雨水管网；生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后进入北侧已建成市政污水管网，送悦来污水处理厂进一步处理。对周围环境影响较小。 防治措施：厂区已建1座污水处理站，设计处理规模20m3/d，实际处理能力约8m3/d，目前处理工艺为“格栅+隔油沉砂池+斜管沉淀池”，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准进入市政污水管网。 ②废气 影响分析：运营期生产工艺不产生废气、粉尘，主要为食堂餐饮油烟。食堂使用能源为电和天然气。天然气属于清洁能源，燃烧后主要产物为CO2和水，对环境影响小。食堂厨房已设置集气罩，餐饮油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放，对周边环境影响较小。 防治措施：食堂厨房已设置集气罩，餐饮油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放。 ③噪声 影响分析：项目主要噪声源为开卷机、锯床、滚压成型机、腹面生产线、折弯机、行车等，噪声源以中、高频噪声为主，噪声值在75～90dB。生产设备均位于密闭生产厂房内，厂房或围墙可以起到一定隔声作用。根据现场踏勘，距项目厂界200m范围内无声环境敏感点。 噪声影响预测 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模型和公式进行预测，噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑到厂房等的屏障作用等，预测模式采用室内点声源等效到室外点声源模式、无指向性点声源几何发散衰减模式： ◆室内声源等效室外声源声功率级公式（HJ2.4-2009）： LP2=LP1-（TL+6） 式中TL为隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ◆无指向性点声源几何发散衰减的基本公式（HJ2.4-2009）： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中Lp（r）是距声源r处的倍频带声压级、Lp（r0）是参考位置r0处的倍频带声压级。 ◆点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） ◆多个噪声源叠加公式： LP=10lg（） 由以上公式可知，对置于厂房内的各种设备采取综合治理措施后，预测厂界外（1m处）噪声贡献值如下表： 表4.1.5-1 运营期厂界噪声预测结果 厂界 主要噪声源 单台噪声源强 dB（A） 厂界距离声源最近距离m 厂界噪声贡献值 dB（A） 叠加后 厂界预测值 dB（A） 东厂界 开卷机 75 20 34.0 48.1 锯床 90 25 47.0 滚压成型机 85 30 40.5 南厂界 锯床 90 25 47.0 51.9 滚压成型机 85 20 44.0 腹面生产线 90 20 49.0 西厂界 折弯机 75 20 34.0 46.6 腹面生产线 90 30 45.5 滚压成型机 85 35 39.1 北厂界 锯床 90 15 51.5 53.9 滚压成型机 85 20 44.0 腹面生产线 90 20 49.0 由预测结果可知：按照平面布置，在落实隔声降噪、基础减振等措施的前提下，项目运营期各厂界昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。根据现场踏勘，距项目厂界200m范围内无声环境敏感点。综合来看，项目运营期噪声对区域声环境影响较小。 防治措施：合理布局生产设备，与厂房墙壁之间预留一定缓冲距离，加强设备基础减振，落实隔声措施，合理安排生产计划，做到厂界噪声达标和不扰民。 ④固体废物 影响分析：运行期固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。生活垃圾采用袋装收集并集中堆放，及时交环卫人员处理；一般工业固废定期外卖给物资回收公司；废机油、废液压油属于危险废物，采用危险废物转移联单管理制度，定期转运给有资质单位妥善处置，不会对环境带来影响。 防治措施：生活垃圾采用袋装收集集中堆放，及时交环卫人员处理；一般工业固废已建设一间面积10m2的暂存间，位于厂房内南侧，采取防风、防雨等措施，废金属边角料定期外卖给物资回收公司；危险固废暂存于南侧危险废物暂存间，面积约10m2，依托雷泰公司危废间分类暂存。 4.1.6 建议 （1）确保污染治理设施的正常运行，确保污染物稳定达标排放。 （2）项目建成投入运行后，应切实提高加油站员工的安全防范意识和加强生产作业、消防灭火、安全防范等技能培训，定期开展应急演练，从实质上提高风险防范意识和处理风险事故的能力，降低风险事故概率。 4.2审批部门审批决定 2018年12月28日重庆市两江新区环境保护局以《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准【2018】265号）文对《汽车零配件生产项目环境影响报告表》进行了批复，对其在设计、建设及运行工程中提出如下环保要求： 你单位报送的汽车零配件生产项目环境影响评价文件审批申请表及该项目环境影响报告表和相关材料收悉。经研究，先审批如下： 一、该项目建设地址和主要建设内容及规模：该项目租赁重庆市北部新区翠桃路2号重庆雷泰金属制品有限公司厂房内南侧部分，建设汽车纵梁冷弯成型生产线1条。主要设置开卷机1台、锯床1台、滚压型材机2台、纵梁腹面机2台、激光切割机1台、冷弯成型机1台、数控大梁弯1台。同时配套建设危险废物暂存间等部分储运工程、环保工程。项目建成后生产能力为年产汽车纵梁5万台。项目总投资500万元，其中环保投资30万元。 二、依据我局于2018年11月27日组织专家组对你公司委托重庆国咨环境影响评价有限公司编写的《日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司汽车零配件生产项目环境影响报告表（报审版）》进行技术评审后出具的《技术审查会专家组意见》和经修改完善的环评文件，原则同意该项目环境影响报告表（报批版）明确的该项目应执行的环境标准及排放限值、拟采用的环境保护措施以及该项目的环境影响结论和有关降低环境影响的工作建议；你公司应按照报告表明确的内容组织实施，并确保各项污染指标达标排放且不扰民。 三、该项目的设计、建设与运行应严格执行有关法规、标准、总量控制指标和规范性文件的要求。项目的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。有下列四种行为的前三种情形的，应事前向我局申报，出现下列第四种情形的应及时向我局申报： （一）增加或改变排污口设置，导致污染物排放方式或去向与环评明确的不符合的； （二）增加或改变原辅材料、生产工艺，导致增加新的污染因子的； （三）增加产品（包括中间产品）产能，导致废水、废气和固体废物增加，使得环保设施不相匹配的； （四）项目投产后出现环境污染或扰民情形的。 四、该项目在建设和营运过程中，应进一步明确与重庆雷泰金属制品有限公司和重庆恒识机械有限公司环保管理主体责任，加强环境管理工作，同时依法履行相关环保手续。 （一）建立健全环境保护管理机构和制度，加强施工期及运营期的环境管理与监测工作。 （二）项目建设必须严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 总量控制指标：污废水中COD、氨氮的排放量分别为0.038t/a、0.006t/a，该项目不需要购买总量指标。 4.3项目处罚及投诉情况 根据现场调查及查阅环保资料，项目建成以来未受过任何投诉及处罚记录。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1 监测方法及监测仪器 监测分析方法见表5.1-1。 表5.1--1 监测方法及监测仪器一览表 检测项目 检测方法 检测依据 废水 pH 玻璃电极法 GB/T 《水和废水监测分析方法》（第四版） 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 氨氮 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定 HJ 537-2009 五日生化需氧量 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 石油类 水质 石油类和动植物油的测定红外分光光度法 HJ637-2018 动植物油 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ 706-2014 监测分析使用仪器见表5.1-2 表5.1-2监测分析使用仪器一览表 检测项目 仪器名称及型号 仪器编号 废水 pH 台式pH(酸度)计 P811 ZH-YQ-053 悬浮物 FA2204C电子天平 ZH-YQ-049 干燥箱WGLL-125B ZH-YQ-074 化学需氧量 50.00ml酸式滴定管 ZB1808184 五日生化需氧量 生化培养箱SPH-160EC ZH-YQ-114 台式溶解氧仪JPSJ-605F ZH-YQ-063 总磷 T6新世纪紫外可见分光光度计 20-1650-01-0286 氨氮 滴定管 D50-6 石油类 红外分光测油仪FYHW-2000B ZH-YQ-070 动植物油 噪声 噪声 AWA5688多功能声级计 00308486 00302161 AWA6221A型声校准器 1005735 FB-8手持式风速风向仪 CW3170302-2-3 5.2人员资质 监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》 （暂行）的要求进行，实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，验收监测人员全部持证上岗，具有出具数据的合法资格。样品的采集、保存、运输、交接等由专人负责管理及记录。监测数据实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 5.3 监测质量保证和质量控制 （1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程严格按《重庆市环境监测中心2011年环境监测质量保证工作实施计划》的要求进行采样分析。按规定加做平行样、加标样及外控样，实验室内做10%密码平行样或明码平行样、10%加标样、10%自控样、10%外控样以外，其他控制措施按相关监测技术规范的要求执行。废气排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。噪声测试前后对声级计进行校准，测量前后灵敏度相差不大于0.5dB； （2）验收监测仪器经计量部门检定合格并在有效期内；根据被测污染因子特 点选择监测分析方法，并确定监测仪器。 （3）验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中符合满足有关要求；合 理布设监测点位。确保监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有 关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书；监测数 据严格实行复核审核制度。

表六

验收监测内容： 表6-1 验收监测点位、因子和频率 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 废水 废水 废水进出口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、动植物油 连续监测2天，每天监测4次。 噪声 设备噪声 △ N1\△ N2 厂界噪声 每天昼间监测2次。连续监测两天 总量控制 通过本验收监测报告，复核污染物总量的实现情况。

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 重庆恒鼎环境检测有限公司于2019年3月13日~14日对项目噪声进行监测；于2018年7月17~18日，重庆中涵环保技术研究院有限公司于2019年7月31日~8月1日对生活废水进行监测；监测期间生产工况和环保设施运行正常，生产负荷达80%，符合验收监测技术规范要求。 7.2验收监测结果： 7.2.1废水

表7.2-1 生活废水监测结果一览表 检测时间 及点位 项目 第一次 第二次 第三次 第四次 日均值 评价标准 单位 2019.7.31 废水处理设施进口 pH 7.23 7.24 7.27 7.27 / / / 化学需氧量 42 33 36 31 36 / mg/L 悬浮物 16 17 21 19 18 / mg/L 五日生化需氧量 11.0 11.6 10.4 9.8 10.7 / mg/L 氨氮 14.8 16.1 14.9 16.2 15.5 / mg/L 石油类 0.50 0.43 0.44 0.42 0.45 / mg/L 动植物油 0.46 0.68 0.58 0.45 0.54 / mg/L 废水处理设施排口 pH 7.57 7.47 7.52 7.55 7.55 6~9 / 化学需氧量 19 15 18 17 17 15 mg/L 悬浮物 7 6 8 7 7 70 mg/L 五日生化需氧量 3.8 4.3 3.7 4.0 4.0 20 mg/L 氨氮 5.02 4.73 4.66 4.92 4.83 15 mg/L 石油类 0.15 0.13 0.12 0.15 0.14 5 mg/L 动植物油 0.32 0.29 0.25 0.25 0.28 10 mg/L 2019.8.1 废水处理设施进口 pH 7.24 7.22 7.25 7.27 / - / 化学需氧量 35 39 33 37 36 / mg/L 悬浮物 21 18 15 19 18 / mg/L 五日生化需氧量 10.2 12.4 11.4 12.0 11.5 / mg/L 氨氮 18.7 18.7 18.2 17.4 18.2 / mg/L 石油类 0.39 0.36 0.33 0.25 0.33 / mg/L 动植物油 0.54 0.87 0.80 0.70 0.73 mg/L 废水处理设施排口 pH 7.49 7.51 7.53 7.52 / 6~9 / 化学需氧量 13 15 14 17 15 100 mg/L 悬浮物 7 6 8 7 7 70 mg/L 五日生化需氧量 3.6 3.6 4.0 3.4 3.6 20 mg/L 氨氮 4.46 4.77 5.23 4.64 4.78 15 mg/L 石油类 0.17 0.20 0.18 0.17 0.18 5 mg/L 动植物油 0.44 0.36 0.33 0.29 0.36 10 mg/L 评价标准 《污水综合排放标准》（GB 8958-1996）表4中三级标准。 监测结果表明：验收监测期间，该项目废水总排口各污染物最大浓度监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8958-1996）表4中三级标准限值。 7.2.3噪声 项目场界噪声监测结果见表7.2-4，敏感点环境噪声监测结果见表7.2-5。 表7.2-4 场界环境噪声检测结果 检测时间及点位 监测结果（Leq：dB） 主要声源 测量值 本底值 修正值 结果 2019.3.13 N1 昼间 58.8 / / 59 腹板冲压线 N2 昼间 60.4 / / 60 2019.3.14 N1 昼间 59.5 / / 60 N2 昼间 61.7 / / 62 评价标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类 7.3环保设施去除效率监测结果 7.3.1废水治理设施 根据生化池设施进、出口监测结果计算，悬浮物去除效率达到72%，化学需氧量去除效率达到66%，氨氮去除效率达到75%，五日生化需氧量去除效率达到88%，环评及审批部门未对生化池设施去除效率进行考核要求。 7.3.3厂界噪声治理设施 根据监测结果评价噪声治理设施的降噪效果有效，厂界噪声达到排放标准要求。

表八

验收监测结论： 8.1项目概况 日照兴业汽车配件股份有限公司重庆分公司拟建设“汽车零配件生产项目”，租赁厂房位于重庆市北部新区翠桃路2号。租赁厂房面积3673.8m2，办公楼720m2，建设汽车纵梁冷弯成型生产线1条，主要工艺包括开卷、纵剪、滚压成型、冲孔、激光切割、折弯等，厂区内不进行焊接、电镀、喷涂等其他加工处理。主要生产设备为：开卷机1台、锯床1台、滚压型材机2台、纵梁腹面机2台、激光切割机1台、冷弯成型机1台、数控大梁弯1台。年产汽车纵梁5万台。项目总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的6%。厂区不设职工宿舍，依托雷泰食堂就餐。 8.2主要污染防治措施 （1）废气处理措施 运营期生产工艺不产生废气、粉尘，主要为食堂餐饮油烟。餐饮油烟依托雷泰食堂已有净化器净化后，经已有烟道引至楼顶排放。 （2）废水处理措施 清洁废水依托雷泰已有隔油器预处理，餐饮废水依托雷泰食堂隔油器预处理，后与生活污水一并依托雷泰污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，送悦来污水处理厂进一步处理达标外排嘉陵江。 （3）噪声处理措施 采取合理布局生产设备，与厂房墙壁之间预留一定缓冲距离，加强设备基础减振，落实隔声措施，合理安排生产计划等措施。 （4）固废处置措施 ①危险废物：项目在生产厂房室内南侧设置一间10m2危险废物暂存间，做好标识标牌。 ②一般固体废物：项目在生产过程中进行分类收集，并在生产厂房内南侧按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求建设一间面积10m2的暂存间，采取防风、防雨等措施。废金属边角料定期外卖给物资回收公司。 ③项目生活垃圾袋装化收集，定期委托环卫部门送城市生活垃圾填埋场处置。 8.3监测结果 （1）废水 生活废水总排口各污染物最大日均浓度分别为：pH、化学需氧量、石油类、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油，监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8958-1996）表4中三级标准限值。 （2）噪声 项目厂界噪声监测点监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 8.4总量控制 根据验收监测期间的监测结果核算，项目废气中非甲烷总烃排放浓度限值满足环评批复浓度排放限值要求；项目废水中COD、氨氮均满足项目环评和批复核定的总量指标要求。 8.5环境管理检查 项目环保审批手续及环保档案资料齐全；环保设施基本按环评及批复要求落实，各项环保设施运行正常；设置了环保管理部门，配备了环保管理人员，建立了相关环境管理规章制度。该项目环境管理基本满足要求。 8.6 综合结论 项目建设内容和环保措施基本按环评以及批复要求落实；环境管理制度完善；其监测结果满足相应的标准限值要求，污染物达标排放，废水污染物排放总量低于环评批复下达的总量，符合环保验收条件。 8.7 建议及要求 （1）加强各项环保设施的日常管理，保证环保设施正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。 （2）加强企业的环境管理和风险防范意识，定期开展环境风险应急事故演练，不断完善环境风险应急预案，进一步改进环境风险应急机制；定期巡检，杜绝环境风险事故的发生。

# Text boxes

钢卷板

开卷

纵剪

滚压成型

冲孔

激光切割

折弯

打包成品

N

N

N

N、S1、S2

N

N、S1

隔油池沙池

生化池（厌氧）

废水

市政污水管网